## Slide 1: Titel der Arbeit

## Slide 2: Gliederung
Was ist EHD?
Messung der Filmdicke
Ziel dieser Arbeit
Vorgehensweise
Notes: Sprechen über die Gliederung der Präsentation

## Slide 3: Was ist EHD
Elastohydrodynamische
Schmierung
Nichtkonformer Kontakt
Hoch Pressung, 1-4 GPa
Verformte Flächen
Dünne Schmierfilmdicke < 1µm
Hart EHD (Zahnräder, Nocken
Wälzlager)
Weich EHD (Reifen, RWDR)

## Slide 4: EHD Filmdicke
min. film thickness over
RMS surface roughness height
Notes: lambda = film thickness over the height of the surface. The higher is, the better the lubrication

## Slide 5: Vorhersagen des Risikos von Oberflächenschaden
Platische Verformung
  hohe Belastung
Kontaktermüdung
  pitting, micro pitting
Riefenbildung
Schaden wegen Fremdpartikel
Hoher Λ, niedriger das Risiko

## Slide 6: Messung der Filmdicke
Optische Methode
Eletrische Methode
Ultraschall
Laserinduzierte Fluoreszenz

## Slide 7: Optische Inteferometrie

## Slide 8: Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
RGB
Camera

## Slide 9: Elektrische Methode
Resistiv: metal-metal contact
Capacitive: seperation between surfaces
Voltage discharge curve

## Slide 10: Ultraschall

## Slide 11: Laserinduzierte Fluoreszenz
Laser

## Slide 12: Optisch vs elektrisch
Optisch
Genauigkeit
Zuverlässigkeit
Optischer Zugang nötig
Elektrisch (kapazitiv)
Metall-Metall Kontakt
Einfacher Aufbau
Parameterschwankung von verschiedenen Schmierungen

## Slide 13: Ziel der Arbeit
Quatitative Messung der Schmierfilmdicke mittels kapazitiven Methode
Einflussfaktoren, die die Kapazitätmessung beeinflussen
Eine generelle Methode zur Evaluation der Filmdicke mittels Kapazität

## Slide 14: Vorgehensweise
Optische und elektrische Messungen gleichzeitig
Voltage discharge curve

## Slide 15: Voraussetzungen
Cr-Scheibe
Einfacher Aufbau
Niedrige Auflösung
Spacer-Scheibe + Beschichtung
Hohe Auflösung
Dicke die Beschichtung
Kugel über die Kante
Timing der Messung
Isolierung des Strompfads